全自动细菌分枝杆菌培养检测系统

1、★系统能对血标本、痰标本及其他无菌体液进行培养。

2、★采用先进的不可逆的二氧化碳产色技术，通过培养瓶底二氧化碳感应器，可快速、准确地侦测出培养瓶内是否有微生物存在或生长。

3、快速培养的细菌范围：需氧菌、厌氧菌、真菌、分枝杆菌。

4、★系统可同时处理不少于120个瓶。系统可独立运作并可定为一般细菌培养或分支杆菌培养。

5、每组培养箱的温度应可在25°- 45°C范围内调校，来针对适合临床或环境细菌所需要的生长温度。

6、培养箱的每个孔都设有独立检测器、独立光学检测器、独立指示灯来核正、检测、和指示培养瓶实时情况。

7、读出器/培养箱应具有键盘用来输入病人资料。

8、读出器/培养箱应具有条码读出器，用来读取培养瓶及检验单上的条码。

9、★系统必须提供3种不同的计算方法，阈值、斜率与加速度，来决定阳性结果。

10、系统对一些延迟放进机内的培养瓶，应仍能检测阳性结果。

11、系统应可通过指令显示每个培养瓶的读数曲线。

12、★培养瓶可接受的样本：血液、痰液、脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等各种标本。

13、★系统应能应用标准需氧及厌氧瓶、儿童标本瓶、中和抗生素瓶及痰标本分支杆菌培养瓶。

14、每个瓶应为具有“不碎”特点的多层聚合碳纤维瓶，增加安全性。

15、系统的记忆体应能储存多于1500个瓶的资料。

16、系统有LIS接口，可以直接联接LIS系统。